Приложение №1

Описание объекта закупки

Спецификация на поставку _________________________________________________________

Требования к безопасности: Бензин автомобильный и дизельное топливо по качеству и техническим характеристикам должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом регламенте Таможенного союза 013/2011, утвержденном Решением Комиссии Таможенного Союза 18.10.2011 года №826 «О принятии технического регламента Таможенного  Союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей  и мазуту», действующих ГОСТах.

Место поставки Товаров: ____________________________________________________________________________________________

Условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется на условиях отпуска в соответствии с потребностью Заказчика отдельными партиями через АЗС/АЗК Поставщика. Поставка (отпуск) Товара должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих качество и безопасность Товара. Круглосуточное обслуживание на АЗС/АЗК Поставщика, включая выходные и праздничные дни.

| №п/п | Показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям | Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке | Единица измерения | *Код в соответствии с ОКПД 2 Для сведения заказчикам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Минимальные и/или максимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться |  |  |  |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) | 1. Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу: не менее или равно 92 и не более 95 | 1. Конкретный показатель указывается точно или может сопровождаться словами «не менее или равно и не более» | л | 19.20.21.125 |
|  |  | 2. Экологический класс: не ниже К5 | 2. Конкретный показатель должен быть указан точно или может сопровождаться словами «не ниже» |  |  |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) | 1. Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу: не менее или равно 95 и не более 98 | 1. Конкретный показатель указывается точно или может сопровождаться словами «не менее или равно и не более» | л | 19.20.21.135 |
|  |  | 2. Экологический класс: не ниже К5 | 2. Конкретный показатель должен быть указан точно или может сопровождаться словами «не ниже» |  |  |
| 3 | Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка) | Сорт: не ниже В | 1. Конкретный показатель должен быть указан точно или может сопровождаться словами «не ниже» | л | 19.20.21.315 |
|  |  | Тип топлива дизельного: летнее | 2. Конкретный показатель должен быть указан неизменно |  |  |
|  |  | Экологический класс: не ниже К5 | 3. Конкретный показатель должен быть указан точно |  |  |
| 4 | Топливо дизельное межсезонное экологического класса не ниже К5 (розничная поставка) | Сорт: не ниже F | 1. Конкретный показатель должен быть указан точно или может сопровождаться словами «не ниже» | л | 19.20.21.345 |
|  |  | Тип топлива дизельного: межсезонное | 2. Конкретный показатель должен быть указан неизменно |  |  |
|  |  | Экологический класс: не ниже К5 | 3. Конкретный показатель должен быть указан точно или может сопровождаться словами «не ниже» |  |  |

Рекомендуемая форма первой части заявки на участие в электронном аукционе изложена в приложении №___ «Рекомендуемая форма первой части заявки на участие в электронном аукционе»

__________________________________________________ ______________________________ ______________________________________________________

Должность                                                                     подпись                                                                          расшифровка подписи

*Последний столбец таблицы после ознакомления Заказчиком необходимо удалить.

* В «АЦК» при формировании позиции спецификации продукцию выбираем с учетом  Классификатора товаров, работ, услуг (кода КТРУ):